Overige opties

PIP

Picture in Picture support – Een klein beeld wordt getoond over het computerscherm, waarin

u tv kunt kijken. Om PIP in te schakelen, zet u de TV box op PC mode, en drukt u op PIP.

Het beeld wordt dan getoond in de linkerbovenhoek. Als u het beeld op een andere plaats op

de monitor wilt hebben, drukt u op ‘menu’, en verplaatst u het beeld dmv de pijltjestoetsen.

Opmerking: 	Het beeld wordt dmv. een overlay op het scherm gezet, en staat dus altijd

boven/over alle actieve schermen. In PIP modem is het OSD menu niet beschikbaar.

Multipic

Via multipic kunt u een beeldmosaic op de monitor laten verschijnen. Druk op ‘menu’ en kies

de optie ‘multipic’ U kunt kiezen voor 4, 9 of 16 schermpjes. De box  wisselt nu alle beschikbare kanalen af, en laat hiervan 4, 9 of 16 plaatjes zien. Alleen het actieve beeld wordt bewegend getoond, de overige beelden staan stil.

Opmerking:	Deze mode is ideal voor presentatie of demonstratie van de box.

Tips bij problemen

Bij storingen:

1. Controleer of de box op de juiste mode staat, schakel met TV/AV tussen de modes.

2. Zwart/Wit beeld bij video of gameconsole ? Wijzig de mode naar PAL of NTSC

3. Geen TV Signalen / Slechte ontvangst ? Controleer het TV signaal dmv een TV toestel

4. Geen power-lampje ? Controleer de voeding. Mogelijk is de box, of voeding defect.

5. Controleer of alle bekabeling goed is aangesloten.

## Support

E-Mail:	Voor vragen kunt u mailen naar td@lapwing.nl

Bellen:	Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u ook bellen met: 0900-3832468 (€ 0,45 p/m)

LCD TV Box

Handleiding

## Algemeen

Met deze TV Box  kunt u TV en Video kijken op elke monitor, zonder dat de computer aan staat.
Via de box kunt u uw TV signaal en bijvoorbeeld uw videorecorder aansluiten. U kunt schakelen tussen TV, Video en PC met de bijgeleverde afstandsbediening. Uiteraard is het mogelijk om via Picture-in-Picture televisie te kijken ‘in een window’ wat als overlay op het scherm getoond wordt.

De TV Box is de ideale oplossing als u niet de ruimte heeft voor een TV Toestel, maar toch graag tv kijkt.

Installatie

In de doos van de tv-box bevindt zich het volgende:

- TV Box

- Afstandsbediening

- Doorluskabel voor pc-vga

- Audio-Aansluitkabel (mini-jack)

- Voeding + Koppelstuk

Plaats de batterijen in de afstandsbediening, en klik/schuif het  koppelstuk op de voeding. Dit kan slechts op één manier. Sluit de tv-box aan op de voeding(1), maar steek deze nog niet in het stopcontact. Schakel de computer en monitor uit voordat u met het aansluiten begint.

## Aansluitingen achterzijde

Fig.1 – Achterzijde Tv Box

1. Aansluiting voeding (5v, 2000 mA)

2. Vga uitgang, hier sluit u de monitor op aan

3. Vga Ingang, hier sluit u de doorluskabel op aan.

4. Audio uitgang, hier sluit u de mini-jack of uw speakers op aan.

5. Video uitgang voor optionele monitor

6. RF input voor tv-signaal.

Ontkoppel de monitor van de pc. Sluit de monitor stekker aan op de poort ‘vga-out’ (2) van de tv box. Sluit de doorluskabel aan op de pc met de platte kant, en de ronde kant op de poort ‘vga-in’(3) op de tv box.  Op ‘Audio out’(4) sluit u de audio kabel aan, de andere kant van deze kabel kan op uw stereoset worden aangesloten. (Veel pc-speakersetjes passen al direct op de audio-out.) Video Out (5) wordt niet gebruikt, u kunt hier dmv een tulpstekker een TV of Monitor op aansluiten.

Als laatste sluit u op ‘RF’ (6) uw coax tv kabel aan. Zet daarna de monitor, computer en tv box aan. Als alles goed is start de box op, en kijkt u daarna tegen het blauwe startscherm van de tv box aan.

Gebruik de afstandsbediening om te schakelen tussen TV mode en PC mode, dmv de knop linksboven. (Let er op dat u de afstandsbediening richt op de tv-box, en niet op de monitor zelf.)

Opmerking: 	Als u alleen tv wilt kijken, kunt u alleen de box en de monitor aanzetten.

Let er wel op dat de monitor zijn stroom dan niet ‘via’ de pc krijgt, maar

afzonderlijk op het lichtnet is aangesloten.

## Configuratie

Zet de TV-Box op TV mode dmv de afstandsbediening. U kunt dmv de afstandsbediening schakelen tussen PC en TV-Box  (knop PC/TV) en tussen TV-Kanalen, of Video.  (knop TV/AV)

De box toont op de monitor in de rechter bovenhoek welk signaal er actief is. U kunt kiezen tussen TV, C-Video (composiet) of S-Video (SVHS) Deze aansluitingen bevinden zich aan de

voorzijde van de TV-Box. (Zie ook Fig.2)

Om de TV kanalen in te stellen, moet u de box op TV zetten, en TV Mode actief hebben.

Als de TV Mode actief is, staat er in de rechterbovenhoek kort ‘TV Pal’

Druk nu op de afstandsbediening op ‘MENU’ . Navigeer met de blauwe toetsen naar de optie ‘SETTING’, en druk op ‘MENU’ om deze te kiezen. Navigeer nu naar de optie ‘AUTO SCAN’

en de box zal de beschikbare zenders gaan afzoeken en opslaan in het geheugen.

Nadat de auto scan voltooid is, kunt u met de afstandsbediening eenvoudig schakelen tussen de gevonden kanalen.

Fig.2 – Voorzijde Tv Box

1. Stroomindicator

2. Infrarood ontvanger

3 (en 4) audio-input composiet

5. Composiet video ingang

6. S-VHS Ingang

## Geavanceerde menuopties

Via het  menu zijn een aantal geavanceerde opties in te stellen:

‘Picture’ en ‘Sound’ zijn om beeld en geluidsfuncties te wijzigen, zoals helderheid, kleuren, bass, en treble. In het menu ‘Setting’ kunt u schakelen tussen PAL en NTSC.

Setting – Resolution Biedt de optie om de resoluties te schakelen

Setting – Fine Tune Biedt de optie om de fijnafstelling te regelen

Setting – Auto Scan zoekt op zenders

Setting – Skip (on/off) slaat de actieve zender over.

OSD – Language stelt de taal van het menu in (Engels/Taiwanees)

OSD – Position stelt de locatie van het menu / beeld in.