Snelle installatiegids

Voordat u de installatie start, zult u het volgende nodig hebben:

- Eén printer met USB-uitgang of parallelle poort

- Eén USB of Parallelle printerkabel

- Computers verbonden met uw netwerk

# Netwerkomgeving

# Hardware-installatie

Parallel is poort 1(PID1), USB1 is poort 2(PID2) en USB2 is poort 3(PID3).

Controleer voordat u begint of de computer is ingeschakeld, operationeel en met uw printer werkt wanneer de printer via de USB-/parallelle printerkabel is aangesloten op de computer.

- Schakel de printer uit.

- Verbind de afdrukserver met uw printer.

- Stop de wisselstroomvoedingsadapter in de voedingsaansluiting op de achterkant van de afdrukserver.

Opmerking:

Wanneer de afdrukserver ingeschakeld is, zou de statusindicator 5 maal moeten knipperen. Indien dat niet gebeurt, neem dan contact op met uw leverancier voor reparatie of vervanging.

- Schakel de printer in.

### Software-installatie

Voordat u de nieuwe afdrukserver kunt gebruiken moet u de software voor de afdrukserver installeren op elke server waarvan u zult afdrukken. U kunt de software van uw afdrukserver vinden op de installatie-CD die bij uw afdrukserver werd geleverd.

- Plaats de installatie-CD in uw Cd-romstation.

- Klik op “Setup Wizard” (Installatiewizard) wanneer het openingsscherm verschijnt.

- Klik op “Network Print Server Setup Wizard” (Installatiewizard netwerkafdrukserver).

- Klik op “Next” (Volgende). De wizard zal de afdrukserver automatisch detecteren.

- Selecteer de poort die u wilt configureren voor de afdrukserver en klik op “Next” (Volgende).

Opmerking: poort 1 is parallel, poort 2 is USB1 en poort 3 is USB2.

- Selecteer “Yes“ (Ja) als u de configuratie wilt wijzigen en klik op “Next” (Volgende).

- Geef een vast IP-adres op of gebruik een dynamisch IP-adres. Klik daarna op “Next” (Volgende). (Bijv.: 192.168.1.200)

Opmerking: Het IP-adres van de afdrukserver moet zich in hetzelfde subnet van uw Ethernetkaart bevinden en een vast IP-adres is sterk aanbevolen.

- Op deze pagina kunt u uw instellingen nog eens opnieuw bekijken. Klik op “Next” (Volgende).

- Selecteer de printer waarmee u een verbinding wilt maken. Klik op “Next” (Volgende).

- Het installatieprogramma zal een overzicht van uw instellingen weergeven. Klik op “Next” (Volgende).

- De installatie is voltooid. Klik op Finish (Voltooien).

# Draadloze instelling (alleen voor draadloze afdrukservers)

- Gebruik het webbeheer om de draadloze configuratie van de afdrukserver in te stellen.

- Klik op “Setup” (Instelling) -> “Wireless” (Draadloos), Wijs het the “ESSID” en “Kanaal” toe om de printer af te stemmen op uw draadloos netwerk. Klik vervolgens op “Save & Restart” (Opslaan & opnieuw opslaan).

PS635U2P/PWV0.3

# Text boxes

Printer

Afdrukserver

Achterpaneel

Parallel