Netwerk type

Het is  mogelijk om 2 pc’s via ad-hoc mode met elkaar te laten communiceren, zonder een accesspoint of router te gebruiken. Hiervoor kiest u in de monitor network type ‘Ad-Hoc’ bij beide kaarten, daarna moet u de andere pc kunnen zien in het tabblad link state onder het site-survey menu. Tevens dienen alle PCs op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

Windows XP: Zet een vinkje voor “Dit is een computer-naar-computer netwerk”. (zie figuur 2)

Opmerking: Op de kaart zelf ziet u 1 led, deze led zal af en toe knipperen nadat de kaart geinstalleerd is, en uw kaart kontakt heeft met een andere pc of accesspoint.

Tips bij problemen

- Indien uw wireless kaart geen contact krijgt met andere draadloze apparatuur:
- Controleer of uw wireless card een goede draadloze ontvangst heeft. Zet eventueel uw pc tijdelijk dichter bij de andere draadloze apparatuur.
– Controleer of het ssid(netwerknaam) van de wireless kaart overeenkomt met het ssid van de andere draadloze apparatuur.
– Controleer of u uw draadloze netwerk correct heeft ingesteld:
Als u een access point of draadloze router gebruikt, dient de draadloze kaart ingesteld zijn als “infrastructure” operating mode.
Als u geen access point of draadloze router gebruikt, dient de draadloze kaart ingesteld zijn op “Ad Hoc” operating mode. Tevens dienen alle draadloze apparaten op hetzelfde kanaal te zijbn ingesteld.
– Controleer of het ip-adres van de netwerkkaart in dezelfde reeks ligt als het  accesspoint. Dit kunt U als volgt controleren:
Windows 95,98 en ME: U gaat naar start ( uitvoeren, daar typt u in winipcfg en klikt u op ok
Selecteer hier de draadloze netwerkkaart 
Het ip adres dient te beginnen met “192.168.1”
Windows 2000 en XP: Ga naar start ( uitvoeren en typ in cmd. Dan klikt u op ok, dan krijgt u een Dos scherm te zien. Daar typt u in “ipconfig”, dan krijgt u het ip adres te zien van de wireless netwerkkaart.
Bij problemen: gebruik tijdelijk geen firewall software, zoals bijv. ZoneAlarm en Norton.

- De ontvangst kan worden verminderd door muren en beton. Bij minder goede ontvangst, dient u de draadloze apparatuur op een iets andere locatie zetten en/of op een ander draadloos kanaal.

- Op de cd staat tevens een uitgebreide engelse handleiding

## Support

Bellen:	Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u ook bellen met: 0900-3832468 (€ 0,45 p/m)

Wireless PCI 54mbps

Handleiding

## Installatie van de stuurprogramma – Plaats de kaart niet direct in de PC!

Met deze wireless pci kaart kunt u een computer draadloos aansluiten op uw netwerk.

- Plaats de cd-rom in uw cd-romspeler. Er verschijnt een venster met installatieopties. Kies voor “PC CARD / PCI CARD ”. Hierna worden de drivers en de utility naar uw harde schijf gekopieerd. Na installatie dient u de pc af te sluiten.

(Als de cd-rom niet automatisch opstart, kunt u zelf het programma d:\autorun.exe starten
De autorun.exe is verplicht, anders gaat de installatie niet goed.)

- Plaats daarna de pci-kaart in het slot en start de computer weer op. Windows zal nieuwe hardware vinden, en de wizard nieuwe hardware starten.  Kies de optie “De software automatisch installeren” en klik op volgende. Laat windows zoeken naar het beste stuurprogramma. Nadat de wizard voltooid is, moet u de computer opnieuw opstarten.

- Mogelijk verschijnt onder windows XP de melding “108 mbps high speed wireless adapter” voldoet niet aan Windows Logo test. Kies dan de optie “Toch doorgaan” om de driver te installeren.

## Netwerk kiezen

Nadat de driver is geinstalleerd, kunt u een draadloze netwerkverbinding opbouwen. Dit verschilt per windows-versie.

a)  Windows XP heeft ingebouwde wireless ondersteuning
Windows XP heeft ingebouwde ondersteuning voor draadloze netwerken.
Het draadloze netwerk wordt onder xp automatisch gevonden. Er verschijnt een ballon rechtsonderin de taakbalk met de melding “draadloos netwerk beschikbaar”. Als u op het netwerk-ikoontje dubbelklikt dan kunt u uw netwerk kiezen in de lijst van beschikbare netwerken.

U kunt uw draadloze netwerk instellingen ook bekijken/configureren via de knop “Start” -> instellingen -> configuratie scherm -> netwerk verbindingen -> rechtermuisknop op “draadloze netwerk” -> kies “eigenschappen”  nu krijgt u onderstaand scherm (figuur 1) te zien.

Fig.1					Fig.2

Indien u het tabblad “Draadloze netwerken” niet te zien krijgt, dient u het “WLANMON” icoon naast de tijd uit te schakelen, daarna krijgt u het tabblad wel te zien.
Klik op de knop “Vernieuwen” om alle beschikbare draadloze netwerken te zien.
Als u onder ‘Beschikbare netwerken‘ geen netwerken te zien krijgt:

- Klik op de knop ‘Geavanceerd’, en dan de optie ‘Automatisch verbinding met netwerken maken, ook als die niet mijn voorkeur hebben’ aanvinken. Eventeel de computer forceren op ‘netwerken met toegangspunt’ of op ‘computer-tot-computer netwerken’.

- Zet een vinkje bij de optie ‘draadloos netwerk automatisch configureren. Klik daarna op toepassen, en start de pc opnieuw op.

Selecteer uw gewenste draadloze netwerk en klik op configureren.
U krijgt dan het venster van figuur 2 te zien. 
Als u een access point of draadloze router gebruikt, dient er geen vinkje te staan voor “Dit is een computer-naar-computer netwerk”.
Klik op “Ok”. Uw draadloze netwerk komt nu in figuur 1 bij de lijst “Voorkeursnetwerken” te staan, en u bent daarna verbonden met het netwerk. (windows xp toont mogelijk nog een ballon met informatie, rechts onder in beeld)

b)  Windows 98se, 2000 (XP) via “Monitor Utility”

Windows 98se en 2000 ondersteunen niet standaard een draadloze netwerkverbinding. Hiervoor wordt een monitor-utility bijgeleverd.

- Onderin de taakbalk (naast de tijd) heeft u een nieuw ikoontje voor uw draadloze netwerk. Als de kleur van het icoontje grijs is, heeft u geen verbinding, als het ikoontje groen is heeft u verbinding. Hou de muis boven het ikoon om de status te zien.

- Dubbelklik op WLANMON icoontje op het bureaublad.

- Indien u een access point of wireless router gebruikt, kunt u direct klikken op “site survey” De beschikbare netwerken worden getoond in het rechterscherm. Kies uw netwerk uit (meestal is de naam “wireless”) en klik daarna op connect. (fig.3)
 
     
                          Fig.3						Fig.4

- Indien u geen access point of wireless router gebruikt, dient u de kaart via het menu “Configuration” in te stellen op “Ad Hoc”. Tevens dient u alle draadloze apparaten op hetzelfde “Channel” in te stellen. (fig.4)

Beveiliging

Bij voorkeur moet u in eerste instantie geen beveiling/encryptie gebruiken.
Als het netwerk goed werkt zonder encryptie, kunt u encryptie aan zetten, onder het tabblad encryption. Op alle wireless apparaten dient u hetzelfde encryptieprotocol en dezelfde wep-sleutel te gebruiken. 
Probeer eerst 64bit beveiliging, als dat correct werkt kunt u uw netwerk instellen op 128 bit.
Indien u een verkeerde wep-sleutel invoert, zal Windows XP gewoon een “uitstekende verbinding” blijven melden, maar er wordt geen geen data verkeer verstuurd. U krijgt dus geen waarschuwing dat er iets niet klopt.64bit beveiliging wordt soms ook wel 40-bit beveiliging genoemd. 128bit beveiliging wordt soms ook wel 104-bit beveiliging genoemd.
Voorbeeld van een 64bit sleutel:	1234567890
Voorbeeld van een 128bit sleutel: 	12345678901234567890123456